第四届（2017）“宇通杯”全国公交驾驶员节能技术竞赛方案

为科学组织全国公交行业“宇通杯”驾驶员节能技术竞赛，保证竞赛公平、公正、公开，维护参赛单位、参赛选手的合法权益，根据竞赛有关规定制定本方案。

一、竞赛对象

城市公交客车驾驶员

二、竞赛时间

2017年5月11日至12日二天。

三、竞赛地点

浙江杭州公交集团华丰综合停车场（康华路72-30号）

四、竞赛项目选用车型

| 项目 车型 | 技能（赛道） | 技巧（S弯） | 例保及故障判断 |
| --- | --- | --- | --- |
| 12米纯电动 ZK6125BEVG12 | √ | √ | √ |
| 10.5米纯电动ZK6105BEVG6 | √ | √ | √ |
| 10.5米手动 LNG天燃气 ZK6105HNG2 | √ | √ |  |
| 12米手动柴油ZK6128HG | √ | √ |  |

（竞赛车辆参数见附件一《竞赛车辆基本技术参数》）

注：1、参赛选手技能（赛道通过)和驾驶技巧(S弯）必须为同一车型。

2、例行保养及排除故障所有参赛选手统一为纯电动车型。

五、竞赛项目、分数、时间设置

本竞赛项目分为四大部分：

- 理论知识考核：采用百分制，考试时间为45分钟，考试成绩×10%纳计总成绩。

- 驾驶技巧考核：采用百分制，考试时间为3分钟，考试成绩×10%纳计总成绩。

- 驾驶技能考核：采用百分制，考核时间为6分30秒，考试成绩×70%纳计总成绩。

驾驶技能考核部分共有三小项内容：

（1）赛道通过考核，考试成绩×20%纳计总成绩；

（2）规范操作考核，考试成绩×10%纳计总成绩；

（3）节能驾驶考核，考试成绩×40%纳计总成绩。

- 例保排故考核：采用百分制，考试时间为13分钟，考试成绩×10%纳计总成绩；

例保排故考核部分共有二小项内容：

（1）例行保养考核，时间为8分钟，考试成绩×5%纳计总成绩；

（2）排除故障考核，时间为5分钟，考试成绩×5%纳计总成绩。

- 项目分值分配和比赛时间表

| 序号 | 比赛项目 | 比赛内容 | 分值比重 | 比赛时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 理论知识 |  | 10% | 45分钟 |
| 2 | 驾驶技巧 | S弯路正进倒出驾驶 | 10% | 3分钟 |
| 3 | 驾驶技能 | 赛道通过 | 20% | 70% | 6分30秒 |
|  |  | 规范操作 | 10% |  |  |
|  |  | 节能驾驶 | 40% |  |  |
| 4 | 例保排故 | 例行保养 | 5% | 10% | 8分钟 | 13分钟 |
|  |  | 排除故障 | 5% |  | 5分钟 |  |
| 合计 | 100% |  |  |

六、竞赛规则及评分标准

- 理论知识考试

理论知识考试采取计算机考试形式。标准化题库为700题，试题为100题，在标准化库题中随机抽取，每题1分，满分为100分，考试完毕由计算机即时公布成绩。

标准化题库以《中华人民共和国道路交通安全法》、《国家标准GB7258机动车运行安全技术条件》、交通运输部行业标准《城市公共汽车驾驶员操作规范》等法律法规和相应规章为依据，结合新能源和清洁能源的相关知识。具体题目详见标准化题库（含答案），题库请在“中国公交信息网”http://www.bus-info.cn/下载。

# 试题结构及题量题型

| 序号 | 结构 | 题量 | 题型 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 内容 | 比例（%） |  | 判断（50%） | 单选（31%） | 多选（19%） |
| 1 | 社会责任与职业道德知识题 | 6 | 40 | 20 | 10 | 10 |
| 2 | 公交车节能减排机务知识题 | 11 | 78 | 37 | 27 | 14 |
| 3 | 安全文明驾驶知识题 | 13 | 88 | 23 | 55 | 10 |
| 4 | 危险源识别和防御性驾驶知识题 | 7 | 50 | 25 | 10 | 15 |
| 5 | 道路交通情景题 | 18 | 124 | 70 | 28 | 26 |
| 6 | 车辆使用基础理论知识题 | 18 | 127 | 61 | 40 | 26 |
| 7 | 纯电动公交车规范操作知识题 | 10 | 73 | 42 | 18 | 13 |
| 8 | 纯电动公交车日常维护知识题 | 12 | 81 | 46 | 20 | 15 |
| 9 | 纯电公交车仪表符号图知识题 | 5 | 39 | 28 | 11 | 0 |
| 合计 | 700 | 352 | 219 | 129 |

(二)驾驶技巧考核

  - 要求车辆沿S弯顺进倒出；（顺进时车辆尾部应完全出S弯终止线，倒出时车辆头部应完全出S弯起始线）

  - 考核时限3分钟，超时该项目不得分；

  - 车身不准擦、碰杆，车轮不准压线、出线。

  - 中途不准停车（整车在S弯起始线至终止线之间）

  - 身体任何部位不得探出窗外。

6. S弯路比赛场地示意图见下图。

（详见附件二《驾驶技巧评分表》）

（三）驾驶技能考核，

  - 赛道通过

浙江杭州公交集团华丰综合停车场

赛道场地平面流程图

- 赛道设置见场地赛道平面流程图，赛道全程2.0公里，赛场东西长约230米，南北宽约170米。行驶时间6分30秒，平均车速18.46Km/h。

- 赛道走向及项目设置（以下路段长度为参考长度）

内圈始发站起步，直线向前行（123米）进障碍路段（48米），前行58米后左转，49米后过单边桥（46米），前行55米后左转，再行驶96米进入限宽门（36米），继续行驶120米左转，再行驶159米遇红灯停车，后出内圈门行驶28米左转；外圈行驶105米右转；前行145米左转，行驶83米进入路边车站停车，出站行驶84米左转，再前行187米进入模拟隧道（85米），继续行驶91米左转，行驶45米遇红灯停车，后继续行驶185米再左转行驶80米进入港湾车站，再前行90米到达终点站停车对靶心。

- 赛道通过项目评分说明

赛道通过项目设置：a、起点，b、地面障碍c、单边桥，d、限宽门，e、红灯，f、路边车站，g、模拟隧道，h、红灯，i、港湾车站，j、终点（靶心定位）

- 赛道内设连续通过障碍（圆饼），总长为47米，圆饼之间垂直距离9.4米，中间的圆饼中心偏离中心线1米，圆饼直径=0.7米、高=0.1米，要求车辆连续绕过5个障碍，第六个从车辆两轮之间跨过，凡车辆轮胎压过或碰擦障碍的，由裁判根据车轮碾压障碍墩的次数按评分表扣分。

连续通过障碍示意图

- 单边桥项目，左右前后轮胎须依次均骑过单边桥，未全程通过单边桥的按评分表扣分。

如图：

- 限宽门项目，总长度为36米，单门净宽为3.2米；车辆须右门进、过左中门、右门出，如图：

36米

- 红灯项目（二处），红灯停车点设车头停车双黄线，车头保险杠与地面的垂直点必须停在双黄线内（黄线宽10cm, 黄线内缘为30cm），停在线上或线外按评分表扣分；

- 车站项目（路边车站一处、港湾车站一处）港湾停车项目，设前门停靠站牌和一条与站台平行的单黄线（宽10cm），线内侧与站台的距离为30cm，线外侧与站台距离为40厘米。要求车辆停稳后，站牌对准前门框内，车辆右侧前后轮（以轮胎外缘为标准）必须顺直停靠在30cm黄线内，车辆前后轮都在线内为距离和顺直都合格；车辆单轮在线内为距离合格，顺直不合格；车辆两轮都不在线内为距离和顺直都不合格，轮胎碰擦街沿石（压线）的按评分表扣分。

- 终点站停车时前保险杠中心固定点的定位标志杆垂直点对准“靶标”内（“靶标”横向位置由裁判确定），对准中心点不扣分，超出中心点，按所对准的靶环的分值2分、4分、6分、8分扣分，超出最外圈扣10分；停在黄线外再扣10分。

如图所示

- 按赛道通过评分表的小项评分，发生重复问题，将重复扣分。未列入评分标准内的操作行为不扣分。

（详见附件三《驾驶技能赛道通过评分表》）

  - 规范操作

- 始发站选手上车后，在驾驶座上应观察后视镜、调整座椅、带保险带，并向裁判长报告准备完成，裁判长示意可以开始后，选手拧钥匙通电，检查仪表，确认并报告仪表正常后请示发车，（需踩刹车至空压机打气，检查仪表，打气停止后报告仪表正常请示发车），裁判长按报数器开关开始报数“3-2-1”，当听到“1”时，选手可进行启动、开左转方向灯、踩离合器、挂档、松驻车制动起步（同时计时、计量开始，所有裁判开始评判与记录），否则视作抢秒予以扣分。

- 手动挡车辆挂挡时不得有明显连续的变速箱齿轮撞击声，否则扣分；除车辆停车前的30米内，选手挂空挡滑行不考核外，其他路段均不得空档滑行，否则扣分。

- 选手在起步、转弯、变道、进出车站时均要开方向灯，进入正常状态后应及时关闭方向灯；有地面黄线指示的（通过障碍、封闭道路、连续弯道）等路段除外，否则扣分。

- 整个赛程设二处红灯、二处车站,所有停车项目选手必须采取驻车制动，裁判长听到手制动放气声后即刻触发报数器报数“3-2-1”，选手听到“1”时方可进行起步操作程序，否则按抢秒扣分，注意选手未实施驻车制动，裁判长未听到手制动放气声，将不触发报数器报数（裁判不负责提醒），直至裁判长听到手制动放气声后再触发报数器报数“3-2-1”。

- 进模拟隧道操作：车辆进入模拟隧道时（按指示牌），隧道内车速必须控制在30km/h以下，并开启大灯（近光），直至车辆出隧道时方可关闭灯光和提速（设指示牌），超速、迟开、不开或提前关闭灯光等违反操作规定的按评分记录表扣分；车头进入隧道尚未开大灯的视作全程不开大灯，车尾进入隧道尚未开大灯的，裁判提醒选手开灯，车头距“解除指示牌”2米内关灯、提速的视作提前关灯和提前提速。

- 终点站停车线为相距50cm的双线，双线内设设直径为50cm的圆形“靶标”车辆进终点站须一次完成停车（车轮保持连续减速滚动状态至车停），车停后车轮再次滚动，视作二次停车，按评分表扣分。

终点站车辆停稳后，选手操作须按驻车制动、挂N挡、关闭方向灯、关钥匙（注意纯电动车辆不必关钥匙）顺序操作，否则扣分。

  - 节能驾驶

- 计量裁判在起点线听到报数器报“1”时，按下计量仪计量起始键。

- 车辆停靠终点线后，

a.纯电动车辆，裁判听到驻车制动声，计量裁判按下计量仪计量结束键，须待计量仪器稳定后再记录能耗数值。同时裁判按下秒表结束计时，并与裁判长对表，取平均值的整数部分填在能耗考核记录表中即可，得分值由统计组计算或换算。

b.柴油,lng车辆，关闭点火钥匙，计量裁判按下计量仪计量结束键，须待计量仪器稳定后再记录能耗数值。同时裁判按下秒表结束计时，并与裁判长对表，取平均值的整数部分填在能耗考核记录表中即可，得分值由统计组计算或换算。

- 柴油、LNG车同组消耗能源最少的选手得满分100分，其他选手以每比其多消耗的能源比例减分，计算分数。设消耗能源最少的选手能源消耗量为X，其他选手的消耗量为Yi（Yi≥X，i=1，2，3……），则其他选手得分计算公式为：选手得分Qi=100－（Yi－X）÷X×100 （计算结果保留2位小数）

- 电耗以最低电耗为基数	100分,其他选手以每比其多消耗的能源比例减分，计算分数。（计算结果保留3位小数）。

- 所有车型行驶时间标准均为390秒，小于和等于420秒不扣分也不加分，超过420，每超1秒扣1分，从“实际操作技能考核分”中扣除。

（详见附件六、七、八《燃油、天然气、电耗计量评分表》）

- 例保排故考核

  - 例行保养

- 例行保养考核流程：

- 例行保养操作程序

- 选手进入考试车辆区域；

- 裁判核对选手信息准确无误；

- 选手示意准备完毕；

- 裁判发令开始，记时人员（二人）同时记时。

- 驾驶员例行保养评分细则

- 计分（百分制）

得分=例行保养得分×5%

- 例行保养考试时间

规定为八分钟，节约时间不加分。超过八分钟停止考试。未做项目逐一扣分。（结束时间以记时人员记录为准。）

- 例行保养采用“指说方法”，选手必须在操作过程中指到说到，每漏指、说一项，扣1分，指与说不符，每项扣2分。遇到车辆部件为非唯一件，除轮胎及应急开关外可以以“指说”一处代替。

（详见附件九《例行保养评分表》）

  - 排除故障

- 排除故障考试操作程序

- 选手进入考试区域；

- 裁判核对选手信息准确无误；

- 裁判将考题卡（11题）由选手任意抽取一题，作为选手考题。

- 选手根据考题内容，裁判发令开始回答问题，记时人员（二人）同时记时。

- 排除故障考评分细则

- 计分（百分制）

得分=排除故障得分×5%

- 排除故障考试时间

规定为五分钟。超过时间停止考试。未说项目逐一扣分。（结束时间以记时人员记录为准。）

- 排除故障采用讲述法: 符号图名称,回答与答案一致得本项满分。回答不正确扣20分。发生原因和采取措施,回答与答案一致得本项满分，回答与答案有差异，按各考题扣分标准扣分。回答不正确扣30分。在规定时间内讲述完毕得本项满分，超时扣20分。

（详见附件十一《排除故障评分表》、附件十一《考题卡答案及评分要点》）

附件一

竞赛车辆基本技术参数

| 序号 | 车辆类型 | 车辆型号 | 长*宽*高（m) | 轴距（m) | 前悬（m) | 后悬（m) | 最小离地间隙（m) | 变速箱 档位 | 动力电池类型 | 轮胎品牌 | 发动机/电机扭矩（Nm) | 发动机/电机功率（Kw) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 12米纯电动 | ZK6125BEVG12 | 12* 2.55* 3.36 | 6.1 | 2.7 | 3.2 | 0.115 | 无变速箱 | 磷酸铁锂 | 双钱 | 额定扭矩：1200 | 额定功率：100 |
| 2 | 10.5米纯电动 | 6105BEVG6 | 10.5 *2.5* 3.38 | 6.1 | 2.225 | 2.175 | 0.17 | 无变速箱 | 磷酸铁锂 | 米其林 | 额定扭矩：1200 | 额定功率：100 |
| 3 | 10.5米LNG（手动档） | ZK6105HNG2 | 10.5*2.5*3.2 | 5.2 | 2.235 | 3.065 | 0.2 | 5 | —— | 佳通11R22.5 | 850 | 170 |
| 4 | 12米柴油（手动档） | 6128HG | 12*2.55*3.2 | 5.875 | 2.7 | 3.425 | 0.15 | 5 | —— | 米其林 275/70R22.5 | 1050 | 213 |

附件二

驾驶技巧评分表

选手编号：

| 序号 | 项目分数 | 考核内容 | 发生次数 | 扣分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 擦标杆20分 | 擦杆1次扣5分 |  |  |
| 2 | 碰倒标杆20分 | 碰倒标杆1次扣10分 |  |  |
| 3 | 车轮压线20分 | 车轮压线1次扣4分 |  |  |
| 4 | 车轮出线30分 | 车轮出线1次扣10分 |  |  |
| 5 | 起（止）线违规停车10分 | 违规停车1次5分 |  |  |
| 6 | 否定项 | 超过3分钟未完成全过程操作不得分；中途停车不得分；身体任何部位探出窗外不得分。 |
| 备注 | 每项考核项目重复发生可累计扣分，直至扣完本项目分。 |

裁判：                         日期：

附件三

驾驶技能赛道通过评分表

车号：             选手编号：

| 序号 | 项目 | 分数 | 评分标准与考核记录 | 扣分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 连续障碍 | 15 | 车轮压碰障碍1次扣3分，可重复扣分 |  |
| 2 | 过单边桥 | 10 | 左前轮未骑全程桥扣3分；左后轮未骑全程桥扣5分 右前轮未骑全程桥扣3分；右后轮未骑全程桥扣5分 |  |
| 3 | 过限宽门 | 15 | 碰杆一次扣3分可重复扣分 |  |
| 4 | 红灯停车 | 10 | 车头停车压线扣2分；超出停车线扣5分 |  |
| 5 | 路边停车 | 10 | 站牌未进前门框扣3分；顺直不合格扣3分；距离不合格扣3分 距离和顺直都不合格扣10分；轮胎碰擦街沿石（或压白线）扣10分 |  |
| 6 | 红灯停车 | 10 | 车头停车压线扣2分；超出停车线扣5分 |  |
| 7 | 港湾停车 | 10 | 站牌未进前门框扣3分；顺直不合格扣3分；距离不合格扣3分 距离和顺直都不合格扣10分；轮胎碰擦街沿石（或压白线）扣10分 |  |
| 8 | 终点停车 | 20 | 停车按车头对准靶标分值扣分；停车对准点在黄线外，在赛道通过分内再扣10分 |  |
| 9 | 安全文明行车 | 否决 | 不听从裁判员指挥不得分；行驶中有不安全的操作行不得分 不按规定路线行驶不得分；未完成规定项目不得分 |  |
| 累计扣分（统计员填写） |  |

裁判：                         日期：

附件四

驾驶技能规范操作评分表（纯电动）

车号：            选手编号：

| 序号 | 项目 | 分数 | 评分标准与考核记录 | 扣分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 准备 | 6 | 未调整座椅（系安全带）和观察后视镜并报告请求启动通电扣2分 未报告检查仪表正常请求起步扣2分 |  |
| 2 | 起步操作 | 6 | 抢秒起步操作扣3分；站点起步未打转向灯扣2分 未按挂挡、开转向灯、松驻车制动程序操作扣3分 |  |
| 3 | 行驶操作 | 6 | 未按规定使用转向灯扣2分（可重复扣分）；滑行时脚未搁制动踏板扣1分； 行使中常时间单手把持方向盘或双脱手扣1分 |  |
| 4 | 红灯停车 | 6 | 起步抢秒操作扣3分；出站未按规定开转向灯扣2分 |  |
| 5 | 行驶操作 | 6 | 未按规定使用转向灯扣2分（可重复扣分）；滑行时脚未搁制动踏板扣1分； 行使中常时间单手把持方向盘或双脱手扣1分 |  |
| 6 | 路边停车 | 6 | 进站未按规定开转向灯扣2分；出站未按规定开转向灯扣2分； 抢秒起步操作扣3分 |  |
| 7 | 行驶操作 | 8 | 未按规定使用转向灯扣2分（可重复扣分）；滑行时脚未搁制动踏板扣1分； 行使中常时间单手把持方向盘或双脱手扣1分 |  |
| 8 | 隧道操作 | 10 | 进隧道时迟开大灯扣3分（车头过指示牌）；车头进入隧道未开大灯扣5分 ； 提前关灯扣3分；车辆未出隧道关灯扣5分 车速超30公里/小时扣5分；提前提速扣3分 |  |
| 9 | 行驶操作 | 8 | 未按规定使用转向灯扣2分；滑行时脚未搁制动踏板扣1分； 行使中常时间单手把持方向盘或双脱手扣1分 |  |
| 10 | 红灯停车 | 4 | 起步抢秒操作扣3分；出站未按规定开转向灯扣2分 |  |
| 11 | 行驶操作 | 6 | 未按规定使用方向灯扣2分（可重复扣分）；滑行时脚未搁制动踏板扣1分； 行使中常时间单手把持方向盘或双脱手扣1分 |  |
| 12 | 港湾停车 | 6 | 进站未按规定开转向灯扣2分；出站未按规定开转向灯扣2分； 抢秒起步操作扣3分 |  |
| 13 | 行驶操作 | 6 | 未按规定使用方向灯扣2分（可重复扣分）；滑行时脚未搁制动踏板扣1分 行使中常时间单手把持方向盘或双脱手扣1分 |  |
| 14 | 终点停车 | 16 | 进站未按规定使用方向灯扣2分；终点站二次停车扣5分 终点站未按驻车制动、挂空挡、关方向灯、松脚制动顺序扣3分 |  |
| 15 | 安全文明行车 | 否决 | 不听从裁判员指挥不得分；行驶中有不安全的操作行不得分 不按规定路线行驶不得分发生交通事故不得分 |  |
| 累计扣分（统计员填写） |  |

裁判：                         日期：

附件五

驾驶技能规范操作评分表（手排车）

车号：                  选手编号：

| 序号 | 项目 | 分数 | 评分标准与考核记录 | 扣分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 准备 | 6 | 未调整座椅（系安全带）和观察后视镜扣2分 未报告检查仪表正常请求起步扣2分 |  |
| 2 | 起步 操作 | 6 | 未按一档起步扣2分；抢秒起步操作3分；起步熄火扣5分 站点起步未打转向灯扣2分； 未按挂挡、开转向灯、松驻车制动程序操作扣2分 |  |
| 3 | 行驶 操作 | 6 | 越级升档每次扣2分；换挡有明显齿轮撞击声每次扣2分 滑行时脚未搁制动踏板每次扣1分；行驶中空挡滑行每次扣2分 行使中双脱手或长时间单手把持方向盘每次扣1分 脚长搁离合器踏板每次扣3分 |  |
| 4 | 红灯 停车 | 6 | 停车未挂空挡每次扣2分；未开转向灯每次扣2分 未按一档起步每次每次扣2分；抢秒起步操作3分 |  |
| 5 | 行驶 操作 | 6 | 越级升档每次扣2分；换挡有明显齿轮撞击声每次扣2分 滑行时脚未搁制动踏板每次扣1分；行驶中空挡滑行每次扣2分 行使中双脱手或长时间单手把持方向盘每次扣1分 脚长搁离合器踏板每次扣3分 |  |
| 6 | 路边 车站 | 6 | 进站未开关方向灯扣2分；出站未开关方向灯扣2分 未按一档起步每次每次扣2分；抢秒起步操作3分 |  |
| 7 | 行驶 操作 | 8 | 越级升档每次扣2分；换挡有明显齿轮撞击声每次扣2分 滑行时脚未搁制动踏板每次扣1分；行驶中空挡滑行每次扣2分 行使中双脱手或长时间单手把持方向盘每次扣1分 脚长搁离合器踏板每次扣3分 |  |
| 8 | 隧道 操作 | 10 | 车辆进隧道时迟开大灯扣1分（车头过指示牌） 车头进入隧道未开大灯扣3分；车速超30公里/小时扣5分 |  |
| 9 | 行驶 操作 | 8 | 越级升档每次扣2分；换挡有明显齿轮撞击声每次扣2分 滑行时脚未搁制动踏板每次扣1分；行驶中空挡滑行每次扣2分 行使中双脱手或长时间单手把持方向盘每次扣1分 脚长搁离合器踏板每次扣3分 |  |
| 10 | 红灯 停车 | 4 | 停车未挂空挡每次扣2分；未开转向灯每次扣2分 未按一档起步每次每次扣2分；抢秒起步操作3分 |  |
| 11 | 行驶 操作 | 6 | 越级升档每次扣2分；换挡有明显齿轮撞击声每次扣2分 滑行时脚未搁制动踏板每次扣1分；行驶中空挡滑行每次扣2分 行使中双脱手或长时间单手把持方向盘每次扣1分 脚长搁离合器踏板每次扣3分 |  |
| 12 | 港湾 车站 | 6 | 进站未开关方向灯扣2分；出站未开关方向灯扣2分 未按一档起步每次每次扣2分；抢秒起步操作3分 |  |
| 13 | 行驶 操作 | 6 | 越级升档每次扣2分；换挡有明显齿轮撞击声每次扣2分 滑行时脚未搁制动踏板每次扣1分；行驶中空挡滑行每次扣2分 行使中双脱手或长时间单手把持方向盘每次扣1分 脚长搁离合器踏板每次扣3分 |  |
| 14 | 终点 停车 | 16 | 进站未按规定使用方向灯扣2分；终点站二次停车扣5分 终点站未按驻车制动、挂空挡、关方向灯、松脚制动顺序扣5分 |  |
| 15 | 安全文明行车 | 否决 | 不听从裁判员指挥不得分；行驶中有不安全的操作行不得分 恶意违例不得分；未完成规定项目不得分；发生交通事故不得分 |  |
| 累计扣分（统计员填写） |  |

裁判：                         日期：

附件六

燃油计量评分表

车号：                  选手编号：

| 序号 | 代号/公式 | 项目 | 记录值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A | 最低油耗 | ml | 比赛最后得出 |
| 2 | B | 实际油耗 | ml | 裁判填写 |
| 3 | C | 实际使用时间 | 秒 | 裁判填写 |
| 4 | D=(B-A)÷A×100 | 油耗节超比例 |  | 统计员计算 |
| 5 | E=40-D | 燃油计算分值 |  | 统计员计算 |
| 6 | F=E-(C-420) | 燃油消耗综合得分 |  | 如果C>420 统计员计算 |
| 7 | F=E | 燃油消耗综合得分 |  | 如果C≤420 统计员计算 |
| 注 | 计算结果保留2位小数，F值不小于0。 |

裁判员：                 统计员：          日期：

附件七

天然气计量评分表

车号：                  选手编号：

| 序号 | 代号/公式 | 项目 | 记录值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A | 最低气耗 | g | 比赛最后得出 |
| 2 | B | 实际气耗 | g | 裁判填写 |
| 3 | C | 实际使用时间 | 秒 | 裁判填写 |
| 4 | D=(B-A)÷A×100 | 气耗节超比例 |  | 统计员计算 |
| 5 | E=40-D | 天然气计算分值 |  | 统计员计算 |
| 6 | F=E-(C-420) | 天然气消耗综合得分 |  | 如果C>420 统计员计算 |
| 7 | F=E | 天然气消耗综合得分 |  | 如果C≤420 统计员计算 |
| 注 | 计算结果保留2位小数，F值不小于0。 |

裁判员：                 统计员：          日期：

附件八

电耗计量评分表

车号：                  选手编号：

| 序号 | 代号/公式 | 项目 | 记录值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A | 最低电耗 | kwh | 比赛最后得出 |
| 2 | B | 实际电耗 | kwh | 裁判填写 |
| 3 | C | 实际使用时间 | 秒 | 裁判填写 |
| 4 | D=(B-A)÷A×100 | 电耗节超比例 |  | 统计员计算 |
| 5 | E=40-D | 电耗计算分值 |  | 统计员计算 |
| 5 | F=E-(C-420) | 电耗综合得分 |  | 如果C>420 统计员计算 |
| 6 | F=E | 电消耗综合得分 |  | 如果C≤420 统计员计算 |
| 注 | 电耗记录精确到0.001kwh，计算结果保留3位小数，F值不小于0。 |

裁判员：                 统计员：          日期：

附件九

例行保养评分表

选手编号：           开始时间：             结束时间：

| 序号 | 项目 | 分数 | 内容 | 扣分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 车辆前部 | 5 | 前挡风玻璃（清洁完好）；车身漆面（完好）；左右后视镜及支架（完好无松动）；前牌照（固定完好）；雨刮片（齐全完好）；方向灯、示宽灯、示高灯、雾灯、近光灯、远光灯各类灯具（固定完好）；前保险杠（固定完好）。 |  |
| 2 | 车辆左侧 | 10 | 边窗玻璃（完好）；车身漆面（完好）；轮胎气压正常，胎面胎壁无损伤，轮胎螺丝紧固完好；半轴螺帽紧固无断缺，半轴处无渗漏；腰灯（完好）；车身仓门完好(闭合锁止有效)。 |  |
| 3 | 车辆后部 | 25 | 后挡风玻璃（清洁完好）、后方向灯、刹车灯、倒车灯、后示宽灯、示高灯、后雾灯（固定完好）；后路牌灯、后牌照灯、反光标识（固定完好）、倒车探头完好；后车身漆面、保险杠（完好）；车身周正完好不倾斜；打开后仓盖，动力系统散热水箱液位正常、无渗漏、防冻液颜色正常，水箱盖无缺失；助力转向电机、油壶安装牢固，油位正常，油壶清洁，无渗漏现象；高低压电池组安装牢固，表面清洁，线束完好，无破损现象。电动空压机安装牢固、完好、无漏气。 |  |
| 4 | 车辆右侧 | 10 | 边窗玻璃（完好）；车身漆面（完好）；轮胎气压正常，胎面胎壁无损伤，轮胎螺丝紧固完好；半轴螺帽紧固无断缺，半轴处无渗漏；腰灯（完好）；车身仓门完好(闭合锁止有效)。客门应急阀有效，客门玻璃清洁完好，门橡皮、门刷完好。电源总闸有效；充电接口完好。 |  |
| 5 | 车厢内 | 50 | 应急锤固定可靠（无缺失）、警告标识（齐全）；应急移窗（完好）；应急窗标识（齐全）；前后客门应急门开关（完好、齐全、有效）；灭火器固定可靠，压力指针在绿色区域。乘客座椅安装牢靠，清洁无破损。扶手杆及拉手（完好）。 地板、内饰板（清洁完好、安裝牢靠）。车厢各部检修盖（完好）。驾驶员座椅固定牢靠；安全带有效。加速踏板无卡滞现象，安装牢靠。制动踏板工作（复位正常）；驻车制动阀固定牢靠，（开关位置锁止有效）。车辆通电（正常），主仪表显示内容（完整、正常）。方向盘不松动；方向盘自由行程（正常）。各部灯光、电器装置（齐全、有效）。车辆监控 摄像头（齐全、固定可靠）显示屏显示(正常)，显示位置(准确)。电动转向方向盘转向应轻便（无异响）。电动气泵打气（正常）。电动空调操作面板功能显示正常，无故障码。 |  |
| 注：例保检查要求：眼到、手到、口到，高压电线(橘红色)和逆变器等元器件不可触摸。 |
| 裁判签名： | 得分： |

附件十

排除故障评分表

选手编号：           开始时间：             结束时间：

| 试题代码及名称 |  | 考核时间（分钟） | 5 |
| --- | --- | --- | --- |
| 评价要素 | 分数 | 评 分 细 则 | 得分 |
| 符号图名称 （20分） | 20 | 准确无误 |  |
|  | 0 | 错误 |  |
| 发生原因 （30分） | 30 | 判断完全正确 |  |
|  |  | 判断内容缺项扣分 |  |
|  | 0 | 判断不正确 |  |
| 采取措施 （30分） | 30 | 措施完全正确 |  |
|  |  | 措施内容缺项扣分 |  |
|  | 0 | 措施不正确 |  |
| 用时 （20分） | 20 | 在规定时间内完成 |  |
|  | 0 | 超过规定时间 |  |
| 说明 |  |  |  |  |
|  |  | 裁判员： |

附件十一

排除故障考题卡及答案

考核项目编号：001

故障现象：

车辆无法启动，组合仪表下列指示灯不亮，无其他报警。

请说明：

1. 上述指示灯名称及含义；

2. 上述故障产生的原因；

3. 处理方法及步骤。

一、车辆无法启动，组合仪表  指示灯点不亮  （001）

1、指示灯名称：动力系统准备就绪                 (20分)

2、故障原因：

（1）驻车制动阀未锁止；                         （6分）

（2）挡位切换开关未放置在空挡“N”；             （6分）

（3）后舱门未关闭或未关好；                     （6分）

（4）钥匙开关拧的太快，整车系统未完成自检；     （6分）

（5）车辆动力系统故障或其他零部件故障。         （6分）

3、处理方法及步骤：

（1）确认驻车制动阀在锁止位置。                  （6分）

（2）确认挡位切换开关在空挡“N”位置，并且组合仪表挡位显示为空挡 。（6分）

（3）确认后舱门已关闭，并且组合仪表上的后舱门开启报警灯  未点亮。（6分）

（4）按规范操作步骤重新启动车辆；                （6分）

（5）如果仍然无法解决，则尽快报修。              （6分）

考核项目编号：002

故障现象：

公交车辆行驶过程中，下列指示灯报警。

请说明：

1.上述指示灯名称及含义；

2.故障产生的原因；

3.处理方法及步骤。

二、行驶过程中，组合仪表  报警灯点亮  （002）

1、指示灯名称：冷却液液位低报警         （20分）

2、故障原因：

（1）后舱内的膨胀水箱缺冷却液；          （15分）

（2）后舱内的膨胀水箱液位传感器坏。      （15分）

3、处理方法及步骤：

（1）检查仪表上的冷却液温度过高和电机过热报警灯是否点亮。如果有报警或指示灯点亮，则尽快报修；                              （10分）

（2）如果仅有冷却液液位低报警灯  点亮，则打开后舱门，检查膨胀水箱冷却液液位，如果泄漏，必须停车，尽快报修；             （10分）

（3）如果膨胀水箱冷却液正常，则液位传感器故障，可继续行驶，并尽快报修。（10分）

考核项核项目编号：003

故障现象：

车辆行驶过程中，下列指示灯报警。

请说明：

1.上述指示灯名称及含义；

2.故障产生的原因；

3.处理方法及步骤。

三、行驶过程中，组合仪表  报警灯点亮  （003）

1、指示灯名称：纯电动故障报警/动力系统故障报警    （20分）

2、故障原因：（1）动力系统故障：（20分）驱动电机、电机控制器故障（5分）

或其他动力系统部件故障；（5分）

3、处理方法及步骤：

（1）靠边停车，检查仪表上的驱动电机故障灯  是否点亮；如果点亮，则为驱动电机故障；如果未点亮，则为动力系统故障；（10分）

（2）按规范操作步骤重新启动车辆；（10分）

（3）检查并确认仪表上是否有故障报警。如果启动正常，无故障报警，动力系统就绪指示灯  点亮，则可以继续行驶；如果仍然显示纯电动故障  ，则尽快报修。（10分）

考核项目编号：004

故障现象：

车辆行驶过程中，下列指示灯报警。

请说明：

1.上述指示灯名称及含义；

2.故障产生的原因；

3.处理方法及步骤。

四、行驶过程中，组合仪表  报警灯点亮  （004）

1、指示灯名称：电动空压机辅助控制器DC/AC故障报警  (20分)

2、故障原因：（1）电动空压机辅助控制器DC/AC故障；（30分）

3、处理方法及步骤：

（1）检查气压表读数是否在0.6MPa以上，且气压过低报警灯  是否点亮。（10分）

（2）如果气压表读数在0.6MPa以下，且气压过低报警灯  已经点亮，则按规范操作步骤重新启动车辆；重启后，检查DC/AC故障报警灯是否仍然点亮，电动空压机是否开始工作打气。如果仍然点亮、并且空压机不工作，则尽快报修；如果报警灯熄灭，空压机开始打气，可继续行驶，到终点站后尽快报修。（10分）

（3）如果气压表读数在0.6MPa以上，且气压过低报警灯  未点亮，则先踩几次制动踏板，将气压表读数降低至0.6MPa以下，检查电动空压机是否开始工作。如果电动空压机正常工作，气压可上升至0.8MPa以上，则为信号误报警，可继续行驶，到终点站后尽快报修；如果电动空压机不工作，则按照以上第（2）步进行操作。（10分）

考核项目编号：005

故障现象：

车辆行驶过程中，下列指示灯报警。

请说明：

1.上述指示灯名称及含义；

2.故障产生的原因；

3.处理方法及步骤。

五、行驶过程中，组合仪表  报警灯点亮  （005）

1、指示灯名称：绝缘阻值过低报警    （20分）

2、故障原因：（1）整车总绝缘阻值过低（15分）/车辆高压漏电。（15分）

3、处理方法及步骤：

（1）靠边停车，疏散乘客；   （10分）

（2）按规范操作步骤重新启动车辆；  （10分）

（3）检查绝缘阻值过低报警灯  是否仍然点亮。如果报警灯熄灭，可继续行驶，到终点站后尽快报修；如果报警灯仍然点亮，则尽快报修。（10分）

考核项目编号：006

故障现象：

车辆行驶过程中，下列指示灯报警。

请说明：

1.上述指示灯名称及含义；

2.故障产生的原因；

3.处理方法及步骤。

六、行驶过程中，组合仪表  报警灯点亮  （006）

1、指示灯名称：低压电压过低报警   （20分）

2、故障原因：

（1）整车低压电压低于25V报警；   （15分）

（2） 辅助控制器DC/DC不工作。    （15分）

3、处理方法及步骤：

（1）靠边停车，检查低压电压表读数是否低于25V。如果高于25V，并显示27V左右，则可能为信号误报警或传感器故障，可继续行驶，到终点站后尽快报修；如果低于25V，则可能是DC/DC不工作；                          （10分）

（2）按规范操作步骤重新启动车辆； （10分）

（3）检查低压电压过低报警灯  是否仍然点亮。如果报警灯熄灭，可继续行驶，到终点站后尽快报修；如果报警灯仍然点亮，则尽快报修。（10分）

考核项目编号：007

故障现象：

车辆行驶过程中，下列指示灯报警。

请说明：

1.上述指示灯名称及含义；

2.故障产生的原因；

3.处理方法及步骤。

七、行驶过程中，组合仪表  报警灯点亮  （007）

1、指示灯名称：储气筒气压低    （20分）

2、故障原因：

（1）整车气路泄漏；      （6分）

（2）储气筒气压传感器；  （6分）

（3）DC/AC故障；         （6分）

（4）电动空压机故障；    （6分）

（5）空气干燥器。        （6分）

3、处理方法及步骤：

（1）靠边停车，检查两个储气筒气压表的气压值，两者应基本保持一致；如果其中一个明显高于另一个，则整车气路可能存在泄漏；如果其中一个气压表或者两个气压表均为零，则储气筒气压传感器损坏；                   （10分）

（2）如果两个气压表至少有一个低于报警值，则需要确认电动空压机是否正常工作：检查DC/AC故障报警灯  是否点亮，如果点亮则说明为DC/AC故障，不给电动空压机供高压电，如果不点亮则说明可能是电动空压机故障； （10分）

（3）如果DC/AC故障报警灯  没有点亮，则检查电动空压机是否打气，如果不打气，则说明是电动空压机故障或空气干燥器故障。 （10分）

考核项目编号：008

故障现象：

车辆行驶过程中，下列指示灯报警。

请说明：

1.上述指示灯名称及含义；

2.故障产生的原因；

3.处理方法及步骤。

八、行驶过程中，组合仪表  报警灯点亮  (008)

1、指示灯名称：高压电池故障报警/动力电池故障报警   （20分）

2、故障原因：

（1）动力电池电压过高、过低或差异故障；             （15分）

（2）动力电池温度过高、过低或差异故障。             （15分）

3、处理方法及步骤：

（1）检查动力电池电量SOC值。如果SOC＞25%，需要进一步检查；如果12%＜SOC＜25%，车辆可低速行驶10公里左右；如果SOC＜12%，则必须关闭车辆高、低压电源，立即报修；

（10分）

（2）检查单体电压值。如果单体最低电压值＜2.8V，则车辆降功率，将车缓慢开回维修厂；如果单体最低电压值＜2.5V，则会切断高压，只能靠边停车，尽快报修；如果动力电池单体最低电压值＞2.8V，则需要进一步检查；如果单体最低电压值＞2.8V：检查单体最高和最低电压的压差，如果差值＞0.3V，则车辆降功率行驶，将车缓慢开回维修厂；如果＞0.4V，则车辆会切断高压，只能靠边停车，尽快报修；如果动力电池的单体电压差值＜0.3V，则说明动力电池电压正常，需要进一步检查动力电池温度；                             （10分）

（3）检查单体温度。如果单体最高温度＞60℃，则车辆会切断高压，只能靠边停车，关闭高、低压电源，并尽快报修；如果55℃＜动力电池最高温度＜60℃，则车辆降功率行驶，将车缓慢开回维修厂；如果20℃＜动力电池温度差异＜25℃，则车辆降功率行驶，将车缓慢开回维修厂；如果动力电池温度差异＞25℃，则车辆会切断高压，只能靠边停车，关闭高、低压电源，并尽快报修。                                                        （10分）

考核项目编号：009

故障现象：

车辆行驶过程中，下列指示灯报警。

请说明：

1.上述指示灯名称及含义；

2.故障产生的原因；

3.处理方法及步骤。

九、行驶过程中，组合仪表  报警灯点亮  (009）

1、指示灯名称：驱动电机故障报警         （20分）

2、故障原因：

（1）驱动电机超速；                     （15分）

（2）驱动电机故障。                     （15分）

2、处理方法及步骤：

（1）行驶过程中，检查驱动电机转速表：如果转速表显示电机转速过高，则松开加速踏板，或在下坡过程中，轻踩制动踏板，降低驱动电机转速即可；   （10分）

（2）如果转速表在正常范围，则请尽快靠边停车，检查驱动电机是否能正常工作（即轻踩加速踏板，检查车辆能否前进），如果驱动电机无法正常工作，可以按规范操作步骤重新启动车辆；                                                   （10分）

（3）重启后，检查驱动电机故障报警灯  是否点亮。如果报警灯点亮，则尽快报修。

（10分）

考核项目编号：010

故障现象：

车辆行驶过程中，下列指示灯报警。

请说明：

1.上述指示灯名称及含义；

2.故障产生的原因；

3.处理方法及步骤。

十、行驶过程中，组合仪表  报警灯点亮  （010）

1、指示灯名称：驱动电机性能下降报警      （20分）

2、故障原因：（1）动力电池一般故障；      （30分）

3、处理方法及步骤：

（1）靠边停车，检查高压电池故障报警灯  是否点亮，如果点亮，检查动力电池电量SOC值。如果SOC＞25%，需要进一步检查；如果12%＜SOC＜25%，车辆可低速行驶10公里左右；如果SOC＜12%，则必须关闭车辆高、低压电源，立即报修；      （5分）

（2）检查单体电压值。如果单体最低电压值＜2.8V，则车辆降功率，将车缓慢开回维修厂；如果单体最低电压值＜2.5V，则会切断高压，只能靠边停车，尽快报修；如果动力电池单体最低电压值＞2.8V，则需要进一步检查；如果单体最低电压值＞2.8V：检查单体最高和最低电压的压差，如果差值＞0.3V，则车辆降功率行驶，将车缓慢开回维修厂；如果＞0.4V，则车辆会切断高压，只能靠边停车，尽快报修；如果动力电池的单体电压差值＜0.3V，则说明动力电池电压正常，需要进一步检查动力电池温度；                      （5分）

（3）检查单体温度。如果单体最高温度＞60℃，则车辆会切断高压，只能靠边停车，关闭高、低压电源，并尽快报修；如果55℃＜动力电池最高温度＜60℃，则车辆降功率行驶，将车缓慢开回维修厂；如果20℃＜动力电池温度差异＜25℃，则车辆降功率行驶，将车缓慢开回维修厂；如果动力电池温度差异＞25℃，则车辆会切断高压，只能靠边停车，关闭高、低压电源，并尽快报修。                                                （5分）

（4）如果高压电池故障报警灯  未点亮，进一步检查驱动系统；（5分）

（5）按规范操作步骤重新启动车辆；                           （5分）

（6）检查驱动电机性能报警灯  是否仍然点亮。如果报警灯点亮，则可继续缓慢行驶至终点站或维修厂进行报修。                                    （5分）

考核项目编号：011

故障现象：

车辆行驶过程中，下列指示灯报警。

请说明：

1.上述指示灯名称及含义；

2.故障产生的原因；

3.处理方法及步骤。

十一、行驶过程中，组合仪表  报警灯点亮  （011）

1、指示灯名称：驱动电机过热报警          （20分）

2、故障原因：

（1）驱动电机或电机控制器温度过高；       （6分）

（2）膨胀水箱冷却液缺失；                 （6分）

（3）ATS冷却风扇不工作；                 （6分）

（4）ATS冷却水泵不工作；                 （6分）

（5）ATS冷却系统模块故障。               （6分）

3、处理方法及步骤：

（1）靠边停车，检查组合仪表绕组温度及控制器温度。绕组温度正常应＜100℃，控制器温度正常应＜80℃。如果温度大于以上范围，则进一步检查（6分）。

（2）检查膨胀水箱冷却液液位低报警灯  是否点亮，如果点亮，则按照冷却液液位低报警的处理方法执行。如果未点亮，则进一步检查。    （6分）

（3）下车检查ATS冷却风扇是否工作，如果不工作，则开启ATS系统回家模式，返回维修厂进行报修；如果正常工作，则进一步检查；         （6分）

（4）下车检查ATS冷却水泵是否工作，如果不工作，则尽快报修；如果正常工作，则进一步检查；                                         （6分）

（5）如果仍无法排除故障，可能是ATS冷却系统模块故障。可先在原地等待，待驱动系统温度下降后，继续行驶，并注意观察是否仍然报警。如果再一次报警，则请尽快靠边停车，并立即报修。                                       （6分）

附件十二A

选手比赛成绩汇总表

选手编号：      竞赛组别：      选手姓名：      单位：

| 序号 | 比赛项目 | 比赛内容 | 分数 | 实际得分 | 名次 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 理论知识 |  | 10 |  | 组 第 名 |
| 2 | 驾驶技巧 | S弯路正进倒出驾驶 | 10 |  |  |
| 3 | 驾驶技能 | 赛道通过 | 20 | 70 |  |  |
|  |  | 规范操作 | 10 |  |  |  |
|  |  | 节能驾驶 | 40 |  |  |  |
| 4 | 例保排故 | 例行保养 | 5 | 10 |  |  |
|  |  | 排除故障 | 5 |  |  |  |
| 合计 | 100% |  |  |

统计员：                    复核人：

附件十二B

比赛成绩汇总表

竞赛组别：

| 名次 | 参赛单位 | 姓名 | 理论知识 | 驾驶技巧 | 驾驶技能 | 例保排故 | 总分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | S弯路正进倒出驾驶 | 赛道通过 | 规范操作 | 节能驾驶 | 例行保养 | 排除故障 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Text boxes

47米

9.4米

1米

起始线

车宽+115cm

1.5倍车长

6倍车长

终止线

1车身长

立杆位置

路边车站

50cm