第六届（2021）“宇通杯”全国公交驾驶员

节能技术竞赛方案（讨论稿）

为科学组织全国公交行业“宇通杯”驾驶员节能技术竞赛，保证竞赛公平、公正、公开，维护参赛单位、参赛选手的合法权益，根据竞赛有关规定, 经3月19日全国竟赛专家委员会审议通过本方案。

一、竞赛对象

城市公交客车驾驶员

二、竞赛时间

2021年5月10日至11日二天。(暂定)

三、竞赛地址：

1、理论知识、技能（赛道）、例保及故障判断

河南省郑州市中原区杭州路37号（郑州公交培训中心）

2、技巧（S弯）

河南省郑州市中原区金柏路BRT综合停车场。

四、竞赛项目选用车型

竞赛项目与车型见表1，竞赛车辆参数见附件一：《竞赛车辆基本技术参数表》。

表1  竞赛项目与车型

| 项目 车型 | 技能（赛道） | 技巧（S弯） | 例行保养 |
| --- | --- | --- | --- |
| 宇通12米 ZK6126BEVG5L | √ | √ | 宇通12米 ZK6126BEVG5L |
| 宇通10.5米 ZK6106BEVG1B | √ | √ | 宇通12米 ZK6126BEVG5L |

五、竞赛项目、分数、时间设置

本竞赛项目分为四大部分：

（一）理论知识考核：采用百分制，考试时间为30分钟，考试成绩×10%纳计总成绩。

（二）驾驶技能考核：采用百分制，考核时间为9分30秒，考试成绩×65%纳计总成绩。

驾驶技能考核部分共有三小项内容：

- 赛道通过考核，考试成绩×20%纳计总成绩；

2、规范操作考核，考试成绩×10%纳计总成绩；

3、节能技术考核，考试成绩×35%纳计总成绩。

（三）驾驶技巧考核（S弯正进倒出）

采用百分制，考试时间为3分钟，考试成绩×15%纳计总成绩。

（四）例保和排故考核：采用百分制；分二小项内容：

1、例行保养考核，时间为8分钟，考试成绩×5%纳计总成绩；

2、故障描述考核，时间为5分钟，考试成绩×5%纳计总成绩。

（五）项目分值分配和比赛时间表

表2  项目分值分配和比赛时间

| 序号 | 比赛项目 | 比赛内容 | 分值比重 | 比赛时间 （分钟） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 理论知识 |  | 10% | 30 |
| 2 | 驾驶技巧 | S弯路正进倒出驾驶 | 15% | 3 |
| 3 | 驾驶技能 | 赛道通过 | 20% | 65% | 9分30秒 |
|  |  | 规范操作 | 10% |  |  |
|  |  | 技能驾驶 | 35% |  |  |
| 4 | 例保排故 | 例行保养 | 5% | 10% | 8 | 13 |
|  |  | 故障描述 | 5% |  | 5 |  |
| 合计 | 100% |  |  |

六、竞赛规则及评分标准

（一）理论知识考试

1、考试形式

理论知识考试采取计算机考试形式。标准化题库为620题，试题为100题，在标准化库题中随机抽取，每题1分，满分为100分，考试完毕由计算机即时公布成绩。

2、试题依据

标准化题库以《中华人民共和国道路交通安全法》、《国家标准GB7258机动车运行安全技术条件》、交通运输部行业标准《城市公共汽车驾驶员操作规范》等法律法规和相应规章为依据，结合新能源和清洁能源的相关知识。具体题目详见标准化题库（含答案），题库请在“中国公交信息网”http://www.bus-info.cn/下载。

3、试题结构及题量题型

试题结构及题量题型见表3。

表3  试题结构及题量题型

| 序号 | 结构 | 题量 | 题型 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 内容 | 比例（%） |  | 判断（53%） | 单选（28%） | 多选（19%） |
| 1 | 社会责任与职业道德知识题 | 8 | 52 | 26 | 12 | 14 |
| 2 | 公交客车安全节能驾驶知识题 | 24 | 149 | 60 | 56 | 33 |
| 3 | 道路交通情景题 | 19.5 | 120 | 66 | 28 | 26 |
| 4 | 纯电动公交车规范操作知识题 | 19.5 | 118 | 58 | 39 | 21 |
| 5 | 纯电动公交车日常维护知识题 | 22 | 135 | 56 | 39 | 40 |
| 6 | 纯电公交车仪表符号图知识题 | 7 | 46 | 31 | 15 | 0 |
| 合计 | 100 | 620 | 297 | 189 | 134 |

（二）驾驶技能考核

1、赛道通过

赛道卫星图、项目流程图和现场俯视流程图分别见图1、图2。

图1  河南省郑州市中原区杭州路37号（郑州公交培训中心）卫星图

图2  项目流程平面图

（1）赛道项目设置见图2：《项目流程平面图》：东西长约290米，南北长约240米；赛道单圈1.35 km每个选手行驶两圈，全程2.7km，比赛时间9分30秒，平均车速17.05km/h。

（2）赛道走向及项目设置（以下路段长度为参考长度）

始发站起步37米左转，直行（83米）过单边桥（全长34.4米、尺寸见单项图3），出单边桥前行98米左转，行驶38米进入限宽门（全长55米、尺寸见单项图4）,出限宽门行驶27米左转，行驶70米车站停车（设公交站牌），出站牌行驶71米右转，行驶10米再右转，行驶63米上坡， 上坡行驶37米坡道停车，起步上坡前行10达坡顶，下坡后行驶87米左转，行驶14米进入港湾式车站（尺寸见单项图），出站行驶57米左转，再前行68米进入连续障碍（尺寸见单项图），出障碍继续前行102米过起伏路面（全长15米、1.6m×3.2m×0.075m，见单项图），出起伏路面行驶25米左转，前行96米右转25米再左转，沿直道行驶111米后左转进入第二圈（与第一圈一致），第二圈出起伏路面左转，前行96米右转25米再左转斜行40米左右再左转，前行60米左右到达终点站(始发站)停车对靶心。

（3）赛道通过项目说明

赛道通过项目设置：a、起点，b、单边桥×2次，c、限宽门×2次，d、车站停车×2次，e、坡道停车×2次，f、港湾车站停车×2次，g、连续障碍×2，h、起伏路面×2，i、终点（靶心定位）。

（3-1）单边桥项目：左右前后轮胎须依次均骑过单边桥，未全程通过单边桥的按评分表扣分。桥长10m，宽0.2m，桥面高度0.1m，左右桥错位间距2.8m，二桥间直角距离14.4m；如图3：

10m                14.4m

2.8m

0.2m

图4  单边桥示意图

（3-2）限宽门项目：总长度为55m，单门净宽为3.15m；车辆须右门进、过左中门、右门出，如图4：

27.5m                 27.5m

3.15m

图6  限宽门示意图

（3-3）车站停车（设公交站牌）：设前门停靠站牌和一条与站台平行的单黄线（宽0.1m），线内侧与站台的距离为0.3m，线外侧与站台距离为0.4m，要求车辆停稳后，站牌对准前门框内，车辆右侧前后轮（以外侧轮胎胎冠与地面接触位置为标准）必须顺直停靠在30cm线内（黄色线不能露出），车辆前后轮都在线内为距离和顺直都合格；车辆单轮在线内为距离合格，顺直不合格；车辆两轮都不在线内为距离和顺直都不合格，轮胎碰擦街沿石的按评分表扣分。

（3-4）坡道停车、起步：坡长54米（上坡27米，下坡27米，坡高2.8米，坡度3.4度），上坡途中设停车框，要求车辆停稳后（以手制动放气声为准），两前轮（以外侧轮胎胎冠与地面接触位置为标准）必须停在线框内为合格，两线间距70cm，压线的或起步倒溜压线的按评分表扣分，如图5：

27米                                             70cm

2.8m

图5  坡道停车示意图

（3-5）港湾停车项目：设前门停靠站牌和一条与站台平行的单黄线（宽0.1m），线内侧与站台的距离为0.3m，线外侧与站台距离为0.4m。隔离带：进、出各10m，（与车位长平行线的投影）深度3.5m，车位长16.5m，站台前端1m处设站牌，车站总长36.5m。要求车辆停稳后，站牌对准前门框内，车辆右侧前后轮（以外侧轮胎胎冠与地面接触位置为标准）必须顺直停靠在30cm线内（黄色线不能露出），车辆前后轮都在线内为距离和顺直都合格；车辆单轮在线内为距离合格，顺直不合格；车辆两轮都不在线内为距离和顺直都不合格，轮胎碰擦街沿石（压线）的按评分表扣分。

30cm

3m

10m                   16.5m                           10m

1m

图6  港湾式车站示意图

（3-6）连续通过障碍项目：见图7。总长为53.3m，圆饼中心之间垂直距离10.5m，圆饼直径=0.7m、高=0.1m，要求车辆连续绕过5个障碍，第六个骑过障碍，凡车辆轮胎压过或碰擦障碍的，由裁判根据车轮碾压障碍墩的次数按评分表扣分。

图7  连续通过障碍示意图

（3-7）起伏路项目：单只起伏路：长1.6m×宽3.2m×高7.5cm，要求前后双轮都要经过起伏路，车速小于等于10km/h且车辆底盘不得磕碰路面。

图8  起伏路示意图

（3-9）终点站停车时前保险杠中心固定点的定位标志杆垂直点对准“靶标”内（“靶标”横向位置由裁判确定），对准中心点不扣分，超出中心点，按所对准的靶环的分值2分、4分、6分、8分扣分，超出最外圈扣10分；如图9所示，标靶可以在左右30cm区域内任意点放置

图9  靶标示意图

（3-10）

按赛道通过评分表的小项评分，发生重复问题，将重复扣分。未列入评分标准内的操作行为不扣分。详见附件二：《驾驶技能赛道通过评分表》

2、规范操作

（1）始发站选手上车后，当裁判长示意可以准备后，选手拧钥匙通电（on档），选手踩刹车至空压机打气，检查仪表，同时观察后视镜、带保险带，待打气停止及仪表检查完毕后向裁判长报告：“报告裁判长：后视镜、座椅调整完毕、仪表检查正常，请求发车”，裁判长示意所有裁判准备，按报数器开关开始报数“3-2-1”，当听到“1”时，选手方可将钥匙转至ready档、开转方向灯、挂档、松驻车制动起步（同时计时、计量开始，所有裁判开始评判与记录），否则视作抢秒予以扣分。

（2）行驶中选手按规定开关方向灯。

（3）整个赛程设二次路边站牌停车、二次坡道停车，二次港湾车站停车，所有停车项目选手必须采取驻车制动、放入空挡，裁判长听到驻车制动放气声后即刻触发报数器报数“3-2-1”，选手听到“1”时方可进行起步操作程序，否则按抢秒扣分，注意选手未实施驻车制动，将不触发报数器报数（裁判不负责提醒）。

（4）终点站停车视作靠边停车，选手须开右转向灯，停车点设直径为50cm的圆形“靶标”车辆进终点站须一次完成停车（车轮保持连续减速滚动状态至车停），车停后车轮再次滚动，视作二次停车，按评分表扣分。

（5）终点站车辆停稳后，选手操作须按驻车制动、挂空挡、关闭方向灯、关钥匙顺序操作，否则扣分。详见附件三：《驾驶技能规范操作评分表》。

3、节能驾驶

（1）计量裁判在起点线听到报数器报“1”时，按下计量仪计量起始键。

（2）车辆停靠终点线后，裁判听到驻车制动声后同时按下秒表结束计时，计量裁判记录能耗数值，分别填在考核记录表中即可，得分值由统计组计算或换算。

（3）电耗以最低电耗为基数:100分×35%,其他选手以每比其多消耗的能源比例减分×35%，计算分数。（计算结果保留3位小数）。

（4）赛程行驶时间标准为570秒，小于和等于570秒不扣分也不加分，超过570，每超1秒扣1分，从“电耗计量评分表”中扣除。详见附件四：《电耗计量评分表》。

- 驾驶技巧考核

1、要求车辆沿S弯顺进倒出；（顺进时车辆尾部应完全出S弯终止线，倒出时车辆头部应完全出S弯起始线，标杆高度低于后视镜，标杆中心在线内，线宽15 cm，10.5车型标杆中心贴内切线，12米车型标杆中心贴外切线）,见示意图10。

2、考核时限3分钟，超时该项目不得分；

3、选手准备完毕，向裁判长报告：准备完毕，请求发车；裁判长发令；选手听到发令后开始操作，同时裁判计时；车辆退出起始线，裁判以听到驻车制动放气声计时完毕；

4、车身不准擦、碰杆，车轮（以外侧轮胎胎冠与地面接触部分为准）不准压线、出线。

5、中途不准停车（中途停车指车辆熄火，改变行驶方向，车辆投影在起始线（含线）和终止线（含线）区域内的停车。

6、违规停车指车辆投影未越过终止线。

7、身体任何部位不得探出窗外。

8、详见附件五：《驾驶技巧评分表》。

图10  S弯路比赛场地示意图

（四）例保排故考核

- 例行保养

（1）例行保养考核走向，见图11.

图10  例保走向图

（2）例行保养操作程序

（2-1）选手进入考试车辆区域；

（2-2）裁判核对选手信息准确无误；

（2-3）选手示意准备完毕；

（2-4）裁判发令开始，记时人员（二人）同时记时。

（3）驾驶员例行保养评分细则

（3-1）计分（百分制）：得分=例行保养得分×5%

（3-2）例行保养考试时间:

规定为8分钟，节约时间不加分。超过八分钟停止考试。未做项目逐一扣分。（结束时间以记时人员记录为准。）

（3-3）例行保养采用“指说方法”，选手必须在操作过程中指到说到，每漏指、说一项，扣1分，指与说不符，每项扣2分。遇到车辆部件为非唯一件，除轮胎及应急开关外可以以“指说”一处代替。详见附件六：《例行保养评分表》。

2、故障描述

（1）故障描述考试操作程序

（1-1）选手进入考试区域；

（1-2）裁判核对选手信息准确无误；

（1-3）裁判将考题卡（15题）由选手任意抽取一题，作为选手考题。

（1-4）选手根据考题内容，裁判发令开始回答问题，记时人员（二人）同时记时。

（2）故障描述考评分细则

（2-1）计分（百分制） 得分=排除故障得分×5%

（2-2）故障描述考试时间

规定为5分钟。超过时间停止考试。未说项目逐一扣分。（结束时间以记时人员记录为准。）

（2-3）故障描述采用讲述法: 符号图名称,回答与答案一致得本项满分。回答不正确扣20分。发生原因和采取措施,回答与答案一致得本项满分，回答与答案有差异，按各考题扣分标准扣分。回答不正确扣30分。在规定时间内讲述完毕得本项满分，超时扣20分。详见附件七：《故障描述评分表》和附件八：《考题卡答案及评分要点》。

- 相关说明

1、每条评分标准由2名裁判共同打分，分别记录，然后合成。主观判断项出现两裁判不一致时，以有利于选手的判断意见予以记录。客观项目两名裁判不一致时采用中间值。

2、每份记录表裁判员应完整记录所有项目（包括起始时间、结束时间、和判定结果、数值、违例记录等）。

3、评分表内每个小项都有违例扣分值，比赛过程中出现评分标准以外的其他一般驾驶失当行为忽略不计，情况严重的由裁判按违反安全文明行车记录与扣分。

4、在评分表的“考核记录”栏内记录执行情况，若发生该情况的打X。如有变更，裁判应在旁边签名确认。特殊情况用文字表示。评分表应签上裁判姓名后，再交裁判长。

5、为确保比赛公平、公正，比赛前车辆电量（SOC）不大于90%，热车后SOC电量不小于85%。

6、为确保比赛过程与可追溯，比赛车辆安装8处车载视频记录仪（DVR），全程记录：车前道路、车前下方、前门外、驾驶员操作、车右侧向后下、能耗计量等。

7、本着大赛“出人才、出成绩、出经验”的宗旨，裁判员应公正评判、文明执裁、态度和蔼，不得干扰选手正常操作，影响比赛发挥。

（六）选手比赛成绩汇总

详见附件九：《选手比赛成绩汇总表》。

附件一

竞赛车辆基本技术参数

| 序号 | 车辆类型 | 车辆型号 | 长*宽*高（mm) | 轴距（mm) | 前悬（mm) | 后悬（mm) | 额定功率kW/额定扭矩N.m/额定转速r/分钟 | 峰值功率kW/峰值扭矩N.m/最高转速r/分钟 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10.5米纯电动 | ZK6106BEVG1B | 10500*2550 *3235 | 5800 | 2350 | 2350 | 120/1400/818 | 240/2800/2500 |
| 2 | 12米纯电动 | ZK6126BEVG5L | 12000*2550 *3290 | 6000 | 2750 | 3250 | 120/1400/818 | 240/2800/2500 |

附件二

驾驶技能赛道通过评分表

车号：             选手编号：

| 序号 | 项目 | 分数 | 评分标准与考核记录 | 扣分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 过单边桥 | 5 | 左前轮未骑全程桥扣5分；左后轮未骑全程桥扣5分 右前轮未骑全程桥扣5分；右后轮未骑全程桥扣5分 |  |
| 2 | 过限宽门 | 5 | 碰杆一次扣3分、可重复扣分 |  |
| 3 | 车站停车 | 5 | 车头停车保险杠与地面的垂直投影未在线内扣3分；前轮未进入停车线扣3分；后轮未进入停车线扣3分；轮胎碰擦街沿石扣5分 |  |
| 4 | 坡道停车 | 5 | 车辆停稳，轮胎压线扣5分；起步时轮胎倒溜压线扣5分 |  |
| 5 | 港湾停车 | 10 | 站牌未进前门框扣10分；距离不合格扣5分，顺直不合格扣5分；； 轮胎碰擦街沿石扣10分 |  |
| 6 | 连续障碍 | 10 | 车轮压碰障碍1次扣3分，可重复扣分；轮胎碰擦街沿石扣5分 |  |
| 7 | 起伏路 | 5 | 左轮未通过起伏路一次扣5分；右轮压线一次扣5分； |  |
| 8 | 过单边桥 | 5 | 左前轮未骑全程桥扣5分；左后轮未骑全程桥扣5分 右前轮未骑全程桥扣5分；右后轮未骑全程桥扣5分 |  |
| 9 | 过限宽门 | 5 | 碰杆一次扣3分、可重复扣分 |  |
| 10 | 车站停车 | 5 | 车头停车保险杠与地面的垂直投影未在线内扣3分；前轮未进入停车线扣3分；后轮未进入停车线扣3分；轮胎碰擦街沿石扣5分 |  |
| 11 | 坡道停车 | 5 | 车辆停稳，轮胎压线扣5分；起步时轮胎倒溜压线扣5分 |  |
| 12 | 港湾停车 | 10 | 站牌未进前门框扣10分；距离不合格扣5分，顺直不合格扣5分；； 轮胎碰擦街沿石扣10分 |  |
| 13 | 连续障碍 | 10 | 车轮压碰障碍1次扣3分，可重复扣分；轮胎碰擦街沿石扣5分 |  |
| 14 | 起伏路 | 5 | 左轮未通过起伏路一次扣5分； 右轮未通过起伏路一次扣5分； |  |
| 15 | 终点停车 | 10 | 停车按车头对准靶标分值扣分； -2( -4( -6( -8( 未进入区域-10 ( |  |
| 16 | 安全文明行车 | 否决 | 不听从裁判员指挥不得分；行驶中有不安全的操作行不得分 不按规定路线行驶不得分；未完成规定项目不得分 |  |
| 累计扣分（统计员填写） |  |

裁判：                         日期：

附件三

驾驶技能规范操作评分表

车号：            选手编号：

| 序号 | 项目 | 分数 | 评分标准与考核记录 | 扣分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 准备 | 5 | 未报告调整座椅、后视镜及检查仪表正常、请求起步，每漏述一项扣3分 |  |
| 2 | 起步操作 | 5 | 抢秒起步操作扣5分；站点起步未打转向灯扣3分 未按挂挡、松驻车制动程序操作扣3分 |  |
| 3 | 行驶操作 | 5 | 未按规定使用转向灯扣3分（可重复扣分）；滑行时脚未搁制动踏板扣1分； 行使中双脱手扣2分； |  |
| 4 | 车站停车 | 5 | 进站未按规定开转向灯扣3分；出站未按规定开转向灯扣3分； 抢秒起步操作扣5分；未按挂挡、松驻车制动程序操作扣3分 |  |
| 5 | 行驶操作 | 5 | 未按规定使用转向灯扣3分（可重复扣分）；滑行时脚未搁制动踏板扣1分； 行使中双脱手扣2分； |  |
| 6 | 坡道停车 | 5 | 抢秒起步操作扣5分；未按挂挡、松驻车制动程序操作扣3分 |  |
| 7 | 港湾停车 | 10 | 进站未按规定开转向灯扣3分；出站未按规定开转向灯扣3分； 抢秒起步操作扣5分 |  |
| 8 | 起伏路 | 5 | 车速超过10km/h或磕碰路面扣5分； |  |
| 9 | 行驶操作 | 5 | 未按规定使用转向灯扣3分（可重复扣分）；滑行时脚未搁制动踏板扣1分； 行使中双脱手扣2分； |  |
| 10 | 车站停车 | 5 | 进站未按规定开转向灯扣3分；出站未按规定开转向灯扣3分； 抢秒起步操作扣5分；未按挂挡、松驻车制动程序操作扣3分 |  |
| 11 | 行驶操作 | 5 | 未按规定使用转向灯扣3分（可重复扣分）；滑行时脚未搁制动踏板扣1分； 行使中双脱手扣2分； |  |
| 12 | 坡道停车 | 5 | 抢秒起步操作扣5分；未按挂挡、松驻车制动程序操作扣3分 |  |
| 13 | 行驶操作 | 5 | 未按规定使用转向灯扣3分（可重复扣分）；滑行时脚未搁制动踏板扣1分； 行使中双脱手扣2分； |  |
| 14 | 港湾停车 | 10 | 进站未按规定开转向灯扣3分；出站未按规定开转向灯扣3分； 抢秒起步操作扣5分 |  |
| 15 | 起伏路 | 5 | 车速超过10km/h或磕碰路面扣5分； |  |
| 16 | 行驶操作 | 5 | 未按规定使用转向灯扣3分（可重复扣分）；滑行时脚未搁制动踏板扣1分； 行使中双脱手扣1分； |  |
| 17 | 终点停车 | 10 | 进站未按规定使用方向灯、驻车制动、挂空挡每项扣2分；终点站二次停车扣5分；终点站未按驻车制动、挂空挡、关方向灯、松脚制动顺序扣5分 |  |
| 18 | 安全文明行车 | 否决 | 不听从裁判员指挥不得分；行驶中有不安全的操作行为不得分；不按规定路线行驶不得分；发生交通事故不得分。 |  |
| 累计扣分（统计员填写） |  |

裁判：                         日期：

附件四

电耗计量评分表

车号：                  选手编号：

| 序号 | 代号/公式 | 项目 | 记录值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A | 最低电耗 | kwh | 比赛最后得出 |
| 2 | B | 实际电耗 | kwh | 裁判填写 |
| 3 | C | 实际使用时间 | 秒 | 裁判填写 |
| 4 | D=(B-A)÷A*35 | 电耗节超比例 |  | 统计员计算 |
| 5 | E=35-D | 电耗计算分值 |  | 统计员计算 |
| 6 | F=E-(C-570) | 电耗综合得分 |  | 如果C>570 统计员计算 |
| 7 | F=E | 电消耗综合得分 |  | 如果C≤570 统计员计算 |
| 注 | 电耗记录精确到0.001kwh，计算结果保留3位小数，F值不小于0。 行驶时间为570秒，每超1秒1分，从电耗评分表中扣除。 |

裁判员：                 统计员：          日期：

附件五

驾驶技巧评分表

选手编号：

| 序号 | 项目分数 | 考核内容 | 发生次数 | 扣分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规范操作5分 | 不按规范操作扣5分 |  |  |
| 1 | 擦标杆20分 | 擦杆1次扣5分 |  |  |
| 2 | 碰倒标杆20分 | 碰倒标杆1次扣10分 |  |  |
| 3 | 车轮压线20分 | 车轮压线1次扣5分 |  |  |
| 4 | 车轮出线30分 | 车轮出线1次扣10分 |  |  |
| 5 | 终止线违规停车5分 | 违规停车5分 |  |  |
| 6 | 否定项 | 超过3分钟未完成全过程操作不得分；中途停车不得分；身体任何部位探出窗外不得分,同轴两轮同时出线。 |
| 备注 | 每项考核项目重复发生可累计扣分，直至扣完本项目分。标杆底座移出原底座边界按照碰倒杆扣分 |

裁判：                         日期：

附件六

例行保养评分表

选手编号：           开始时间：             结束时间：

| 序号 | 项目 | 分数 | 内容 | 扣分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 车辆前部 | 5 | 前挡风玻璃（清洁完好）(；雨刮片（齐全完好）□；前保险杠固定（完好）□，漆面（完好）□；前牌照（固定完好）□；左右后视镜及支架（完好无松动）□；方向灯□、示宽灯□、示高灯□、雾灯□、近光灯□、远光灯各类灯具（固定完好）□。 |  |
| 2 | 车辆左侧 | 10 | 边窗玻璃（完好）□；车身漆面（完好）□；前轮胎气压正常，胎面胎壁无损伤，轮胎螺丝紧固完好□；后轮胎气压正常，胎面胎壁无损伤，轮胎螺丝紧固完好□；半轴螺帽紧固无断缺，半轴处无渗漏□；示廓灯（完好）□；车身仓门完好(闭合锁止有效) □；低压电瓶表面清洁□、桩头及线束固定牢固□、线束完好无破损现象□；机械式电源总开关有效□。 |  |
| 3 | 车辆后部 | 25 | 后挡风玻璃（清洁完好）□；后车身漆面（完好）□、保险杠（完好）□；后牌照（固定完好）□；后方向灯□、刹车灯□、倒车灯□、后示宽灯□、示高灯□、后雾灯（固定完好）□；后路牌灯□、后牌照灯□、倒车探头完好□；车身周正完好不倾斜□；转向助力电机安装牢固□，表面清洁□；电动空压机安装牢固□，表面清洁□；转向助力油壶安装牢固□、油壶清洁□、油位正常□、无渗漏现象□；水箱液位正常、无渗漏、防冻液颜色正常□，水箱盖无缺失□；控制器、电池管理系统安装牢固□，表面清洁□，线束完好无破损现象□。 |  |
| 4 | 车辆右侧 | 10 | 边窗玻璃（完好）□；车身漆面（完好）□；高压电池组安装牢固□，表面清洁□，线束完好无破损现象□充电接口完好□；车身仓门完好(闭合锁止有效)□；后轮胎气压正常□，胎面胎壁无损伤□，轮胎螺丝紧固完好□；半轴螺帽紧固无断缺□，半轴处无渗漏□；示廓灯（完好）□；后乘客门应急阀有效□，乘客门玻璃清洁完好□，门胶条、门刷完好□；前轮胎气压正常，胎面胎壁无损伤，轮胎螺丝紧固完好□；前乘客门应急阀有效□，。 |  |
| 5 | 车厢内 | 50 | 应急锤固定可靠（无缺失）□、警告标识（齐全）□；应急窗（完好）□；应急窗标识（齐全）□；前后乘客门应急门开关（完好、齐全、有效）□；灭火器固定可靠，压力指针在绿色区域 □。乘客座椅安装牢靠，清洁无破损 □。扶手杆及拉手（完好）□。 地板、内饰板（清洁完好、安裝牢靠）□。车厢各部检修盖（完好）□。驾驶员安全隔离仓门开关灵活，锁闭良好□；驾驶员座椅固定牢靠□；安全带有效□。加速踏板无卡滞现象，安装牢靠□。制动踏板工作（复位正常）□；驻车制动阀固定牢靠（开关位置锁止有效）□。车辆通电（正常）□，主仪表显示内容（完整、正常）□。方向盘不松动□；方向盘自由行程（正常）□。厢灯、节站屏（齐全、有效）□。车辆监控摄像头（齐全、固定可靠）显示屏显示(正常) □，显示位置(准确) □。电动转向方向盘转向应轻便（无异响）□。电动气泵打气（正常）□。电动空调操作面板功能显示正常，无故障码□。 |  |
| 注：要求眼到、手到、口到，每漏指、说一项，扣1分，指与说不符，每项扣2分。遇到车辆部件为非唯一件，除轮胎及应急开关外可以 “指说”一处代替；高压电线(橘红色)和逆变器等元器件不可触摸；超过8分钟终止比赛。 |
| 裁判签名： | 得分： |

附件七

故障描述评分表

选手编号：           开始时间：             结束时间：

| 试题代码及名称 |  | 考核时间（分钟） | 5 |
| --- | --- | --- | --- |
| 评价要素 | 分数 | 评 分 细 则 | 得分 |
| 符号图名称 （20分） | 20 | 准确无误 |  |
|  | 0 | 错误 |  |
| 发生原因 （30分） | 30 | 判断完全正确 |  |
|  |  | 判断内容缺项扣分 |  |
|  | 0 | 判断不正确 |  |
| 采取措施 （30分） | 30 | 措施完全正确 |  |
|  |  | 措施内容缺项扣分 |  |
|  | 0 | 措施不正确 |  |
| 用时 （20分） | 20 | 在规定时间内完成 |  |
|  | 0 | 超过规定时间 |  |
| 说明 |  |  |  |  |
|  |  | 裁判员： |

附件八

故障描述考题卡及答案

考核项目编号：001

故障现象：

车辆无法启动，组合仪表下列指示灯不亮，无其他报警。

请说明：

1. 上述指示灯名称及含义；

2. 上述故障产生的原因；

3. 处理方法及步骤。

一、车辆无法启动，组合仪表  指示灯点不亮  （001）

1、指示灯名称：动力系统准备就绪         （20）

2、故障原因：

（1）驻车制动阀未锁止；      （6）

（2）挡位切换开关未放置在空挡“N”；（6）

（3）后舱门未关闭或未关好；（6）

（4）钥匙开关拧的太快，整车系统未完成自检；（6）

（5）车辆动力系统故障或其他零部件故障。（6）

3、处理方法及步骤：

（1）确认驻车制动阀在锁止位置。（6）

（2）确认挡位切换开关在空挡“N”位置，并且组合仪表挡位显示为空挡 。（6）

（3）确认后舱门已关闭，并且组合仪表上的后舱门开启报警灯  未点亮。（6）

（4）按规范操作步骤重新启动车辆；（6）

（5）如果仍然无法解决，则尽快报修。（6）

考核项目编号：002

故障现象：

公交车辆行驶过程中，下列指示灯报警。

请说明：

1.上述指示灯名称及含义；

2.故障产生的原因；

3.处理方法及步骤。

二、行驶过程中，组合仪表  报警灯点亮  （002）

1、指示灯名称：冷却液液位低报警    （20）

2、故障原因：

（1）后舱内的膨胀水箱缺冷却液；（15）

（2）后舱内的膨胀水箱液位传感器坏。（15）

3、处理方法及步骤：

（1）检查仪表上的冷却液温度过高和电机过热报警灯是否点亮。如果有报警或指示灯点亮，则尽快报修；（10）

（2）如果仅有冷却液液位低报警灯  点亮，则打开后舱门，检查膨胀水箱冷却液液位，如果泄漏，必须停车，尽快报修；（10）

（3）如果膨胀水箱冷却液正常，则液位传感器故障，可继续行驶，并尽快报修。（10）

考核项核项目编号：003

故障现象：

车辆行驶过程中，下列指示灯报警。

请说明：

1.上述指示灯名称及含义；

2.故障产生的原因；

3.处理方法及步骤。

三、行驶过程中，组合仪表  报警灯点亮  （003）

1、指示灯名称：纯电动故障报警/动力系统故障报警   （10/10）

2、故障原因：

（1）动力系统故障；（10）

（2）驱动电机、电机控制器故障；（10）

（3）其他动力系统部件故障。（10）

3、处理方法及步骤：

（1）靠边停车，检查仪表上的驱动电机故障灯  是否点亮；如果点亮，则为驱动电机故障；如果未点亮，则为动力系统故障；（10）

（2）按规范操作步骤重新启动车辆；（10）

（3）检查并确认仪表上是否有故障报警。如果启动正常，无故障报警，动力系统就绪指示灯  点亮，则可以继续行驶；如果仍然显示纯电动故障  ，则尽快报修。（10）

考核项目编号：004

故障现象：

车辆行驶过程中，下列指示灯报警。

请说明：

1.上述指示灯名称及含义；

2.故障产生的原因；

3.处理方法及步骤。

四、行驶过程中，组合仪表  报警灯点亮  （004）

1、指示灯名称：电动空压机辅助控制器DC/AC故障报警  （20）

2、故障原因：（1）电动空压机辅助控制器DC/AC故障；   （30）

3、处理方法及步骤：

（1）检查气压表读数是否在0.6MPa以上，且气压过低报警灯  是否点亮。（10）

（2）如果气压表读数在0.6MPa以下，且气压过低报警灯  已经点亮，则按规范操作步骤重新启动车辆；重启后，检查DC/AC故障报警灯是否仍然点亮，电动空压机是否开始工作打气。如果仍然点亮、并且空压机不工作，则尽快报修；如果报警灯熄灭，空压机开始打气，可继续行驶，到终点站后尽快报修。（10）

（3）如果气压表读数在0.6MPa以上，且气压过低报警灯  未点亮，则先踩几次制动踏板，将气压表读数降低至0.6MPa以下，检查电动空压机是否开始工作。如果电动空压机正常工作，气压可上升至0.8MPa以上，则为信号误报警，可继续行驶，到终点站后尽快报修；如果电动空压机不工作，则按照以上第（2）步进行操作。（10）

考核项目编号：005

故障现象：

车辆行驶过程中，下列指示灯报警。

请说明：

1.上述指示灯名称及含义；

2.故障产生的原因；

3.处理方法及步骤。

五、行驶过程中，组合仪表  报警灯点亮  （005）

1、指示灯名称：绝缘阻值过低报警    （20）

2、故障原因：

（1）整车总绝缘阻值过低；（15）

（2）车辆高压漏电。     （15）

3、处理方法及步骤：

（1）靠边停车，疏散乘客；（10）

（2）按规范操作步骤重新启动车辆；（10）

（3）检查绝缘阻值过低报警灯  是否仍然点亮。如果报警灯熄灭，可继续行驶，到终点站后尽快报修；如果报警灯仍然点亮，则尽快报修。（10）

考核项目编号：006

故障现象：

车辆行驶过程中，下列指示灯报警。

请说明：

1.上述指示灯名称及含义；

2.故障产生的原因；

3.处理方法及步骤。

六、行驶过程中，组合仪表  报警灯点亮  （006）

1、指示灯名称：低压电压过低报警      （20）

2、故障原因：

（1）整车低压电压低于25V报警；（15）

（2） 辅助控制器DC/DC不工作。（15）

3、处理方法及步骤：

（1）靠边停车，检查低压电压表读数是否低于25V。如果高于25V，并显示27V左右，则可能为信号误报警或传感器故障，可继续行驶，到终点站后尽快报修；如果低于25V，则可能是DC/DC不工作； （10）

（2）按规范操作步骤重新启动车辆；    （10）

（3）检查低压电压过低报警灯  是否仍然点亮。如果报警灯熄灭，可继续行驶，到终点站后尽快报修；如果报警灯仍然点亮，则尽快报修。（10）

考核项目编号：007

故障现象：

车辆行驶过程中，下列指示灯报警。

请说明：

1.上述指示灯名称及含义；

2.故障产生的原因；

3.处理方法及步骤。

七、行驶过程中，组合仪表  报警灯点亮  （007）

1、指示灯名称：储气筒气压低      （20）

2、故障原因：

（1）整车气路泄漏；     （6）

（2）储气筒气压传感器； （6）

（3）DC/AC故障；       （6）

（4）电动空压机故障；  （6）

（5）空气干燥器。      （6）

3、处理方法及步骤：

（1）靠边停车，检查两个储气筒气压表的气压值，两者应基本保持一致；如果其中一个明显高于另一个，则整车气路可能存在泄漏；如果其中一个气压表或者两个气压表均为零，则储气筒气压传感器损坏； （10）

（2）如果两个气压表至少有一个低于报警值，则需要确认电动空压机是否正常工作：检查DC/AC故障报警灯  是否点亮，如果点亮则说明为DC/AC故障，不给电动空压机供高压电，如果不点亮则说明可能是电动空压机故障；（10）

（3）如果DC/AC故障报警灯  没有点亮，则检查电动空压机是否打气，如果不打气，则说明是电动空压机故障或空气干燥器故障。 （10）

考核项目编号：008

故障现象：

车辆行驶过程中，下列指示灯报警。

请说明：

1.上述指示灯名称及含义；

2.故障产生的原因；

3.处理方法及步骤。

八、行驶过程中，组合仪表  报警灯点亮  (008)

1、指示灯名称：动力电池故障报警    （20）

2、故障原因：

（1）动力电池电压过高、过低或差异故障；（10）

（2）动力电池温度过高、过低或差异故障。（10）

3、处理方法及步骤：

（1）检查动力电池电量SOC值。如果SOC＞25%，需要进一步检查；如果12%＜SOC＜25%，车辆可低速行驶10公里左右；如果SOC＜12%，则必须关闭车辆高、低压电源，立即报修；（10）

（2）检查单体电压值。如果单体最低电压值＜2.8V，则车辆降功率，将车缓慢开回维修厂；如果单体最低电压值＜2.5V，则会切断高压，只能靠边停车，尽快报修；如果动力电池单体最低电压值＞2.8V，则需要进一步检查；如果单体最低电压值＞2.8V：检查单体最高和最低电压的压差，如果差值＞0.3V，则车辆降功率行驶，将车缓慢开回维修厂；如果＞0.4V，则车辆会切断高压，只能靠边停车，尽快报修；如果动力电池的单体电压差值＜0.3V，则说明动力电池电压正常，需要进一步检查动力电池温度；（10）

（3）检查单体温度。如果单体最高温度＞60℃，则车辆会切断高压，只能靠边停车，关闭高、低压电源，并尽快报修；如果55℃＜动力电池最高温度＜60℃，则车辆降功率行驶，将车缓慢开回维修厂；如果20℃＜动力电池温度差异＜25℃，则车辆降功率行驶，将车缓慢开回维修厂；如果动力电池温度差异＞25℃，则车辆会切断高压，只能靠边停车，关闭高、低压电源，并尽快报修。（10）

考核项目编号：009

故障现象：

车辆行驶过程中，下列指示灯报警。

请说明：

1.上述指示灯名称及含义；

2.故障产生的原因；

3.处理方法及步骤。

九、行驶过程中，组合仪表  报警灯点亮  (009）

1、指示灯名称：驱动电机故障报警   （20）

2、故障原因：

（1）驱动电机超速；    （15）

（2）驱动电机故障。    （15）

2、处理方法及步骤：

（1）行驶过程中，检查驱动电机转速表：如果转速表显示电机转速过高，则松开加速踏板，或在下坡过程中，轻踩制动踏板，降低驱动电机转速即可；（10）

（2）如果转速表在正常范围，则请尽快靠边停车，检查驱动电机是否能正常工作（即轻踩加速踏板，检查车辆能否前进），如果驱动电机无法正常工作，可以按规范操作步骤重新启动车辆；（10）

（3）重启后，检查驱动电机故障报警灯  是否点亮。如果报警灯点亮，则尽快报修。（10）

考核项目编号：010

故障现象：

车辆行驶过程中，下列指示灯报警。

请说明：

1.上述指示灯名称及含义；

2.故障产生的原因；

3.处理方法及步骤。

十、行驶过程中，组合仪表  报警灯点亮  （010）

1、指示灯名称：驱动电机性能下降报警   （20）

2、故障原因：（1）动力电池一般故障；   （30）

3、处理方法及步骤：

（1）靠边停车，检查高压电池故障报警灯  是否点亮，如果点亮，检查动力电池电量SOC值。如果SOC＞25%，需要进一步检查；如果12%＜SOC＜25%，车辆可低速行驶10公里左右；如果SOC＜12%，则必须关闭车辆高、低压电源，立即报修； （5）

（2）检查单体电压值。如果单体最低电压值＜2.8V，则车辆降功率，将车缓慢开回维修厂；如果单体最低电压值＜2.5V，则会切断高压，只能靠边停车，尽快报修；如果动力电池单体最低电压值＞2.8V，则需要进一步检查；如果单体最低电压值＞2.8V：检查单体最高和最低电压的压差，如果差值＞0.3V，则车辆降功率行驶，将车缓慢开回维修厂；如果＞0.4V，则车辆会切断高压，只能靠边停车，尽快报修；如果动力电池的单体电压差值＜0.3V，则说明动力电池电压正常，需要进一步检查动力电池温度；（5）

（3）检查单体温度。如果单体最高温度＞60℃，则车辆会切断高压，只能靠边停车，关闭高、低压电源，并尽快报修；如果55℃＜动力电池最高温度＜60℃，则车辆降功率行驶，将车缓慢开回维修厂；如果20℃＜动力电池温度差异＜25℃，则车辆降功率行驶，将车缓慢开回维修厂；如果动力电池温度差异＞25℃，则车辆会切断高压，只能靠边停车，关闭高、低压电源，并尽快报修。（5）

（4）如果高压电池故障报警灯  未点亮，进一步检查驱动系统；（5）

（5）按规范操作步骤重新启动车辆；（5）

（6）检查驱动电机性能报警灯  是否仍然点亮。如果报警灯点亮，则可继续缓慢行驶至终点站或维修厂进行报修。（5）

考核项目编号：011

故障现象：

车辆行驶过程中，下列指示灯报警。

请说明：

1.上述指示灯名称及含义；

2.故障产生的原因；

3.处理方法及步骤。

十一、行驶过程中，组合仪表  报警灯点亮  （011）

1、指示灯名称：驱动电机过热报警    （20）

2、故障原因：

（1）驱动电机或电机控制器温度过高； （6）

（2）膨胀水箱冷却液缺失；           （6）

（3）ATS冷却风扇不工作；           （6）

（4）ATS冷却水泵不工作；           （6）

（5）ATS冷却系统模块故障。         （6）

3、处理方法及步骤：

（1）靠边停车，检查组合仪表绕组温度及控制器温度。绕组温度正常应＜100℃，控制器温度正常应＜80℃。如果温度大于以上范围，则进一步检查。（6）

（2）检查膨胀水箱冷却液液位低报警灯  是否点亮，如果点亮，则按照冷却液液位低报警的处理方法执行。如果未点亮，则进一步检查。（6）

（3）下车检查ATS冷却风扇是否工作，如果不工作，则开启ATS系统回家模式，返回维修厂进行报修；如果正常工作，则进一步检查；（6）

（4）下车检查ATS冷却水泵是否工作，如果不工作，则尽快报修；如果正常工作，则进一步检查；（6）

（5）如果仍无法排除故障，可能是ATS冷却系统模块故障。可先在原地等待，待驱动系统温度下降后，继续行驶，并注意观察是否仍然报警。如果再一次报警，则请尽快靠边停车，并立即报修。（6）

考核项目编号：012

故障现象：

公交车辆行驶过程中，下列指示灯报警。

请说明：

1.上述指示灯名称及含义；

2.故障产生的原因；

3.处理方法及步骤。

十二、行驶过程中，组合仪表  报警灯点亮  （012）

1、指示灯名称：舱温报警指示               （20）

2、故障原因：

（1）动力电池舱温度异常；                  （10）

（2）后控制器舱温度异常；                  （10）

（3）热管理器舱温度异常；                  （10）

3、处理方法及步骤：

（1）观察仪表上电池温度、电机、电控温度是否异常或有其他高压部件温度异常报警；（10）

（2）打开后舱及侧舱，观察高压线束及高压部件是否有烧蚀、烟雾、明火；（10）

（3）如无以上现象，可断电重启，如果舱温报警指示灯不再点亮，可继续行驶。重启后仍然舱温报警指示灯点亮，请及时报修。（10）

考核项目编号：013

故障现象：

公交车辆行驶过程中，下列指示灯报警。

请说明：

1.上述指示灯名称及含义；

2.故障产生的原因；

3.处理方法及步骤。

十三、行驶过程中，组合仪表  报警灯点亮  （013）

1、指示灯名称：蹄片报警指示          （20）

- 故障原因：

- 刹车片厚度过薄报警；            （15）

- 刹车片报警线束故障。            （15）

3、处理方法及步骤：

- 观察报警轮是否存在刹车发卡、不回位以及刹车盘是否出现划伤；(10)

- 观察仪表上是否有刹车片剩余厚度显示， 如有观察报警轮及同轴另一侧刹车片厚度，如同轴两侧车轮刹车片厚度都较薄，应及时报修更换刹车片；(10)

- 如无以上现象，基本为刹车片报警线束故障可继续行驶，营运结束及时报修。(10)

考核项目编号：014

故障现象：

公交车辆行驶过程中，下列指示灯报警。

请说明：

1.上述指示灯名称及含义；

2.故障产生的原因；

3.处理方法及步骤。

十四、行驶过程中，组合仪表  报警灯点亮  （014）

1、指示灯名称：胎压报警          (20)

2、故障原因：

（1）轮胎气压过低；              (15)

（2）胎压监测系统故障。          (15)

3、处理方法及步骤：

（1）观察仪表或者胎压控制器界面，查看各轮胎胎压数据，是否存在胎压数据显示异常，再择机靠边停车观察轮胎实际是否存在缺气或漏气现象，如缺气或漏气及时报修路救。 (15)

（2）如无以上现象，基本为胎压监测系统故障可继续行驶，营运结束及时报修。

(15)

考核项目编号：015

故障现象：

公交车辆行驶过程中，下列指示灯报警。

请说明：

1.上述指示灯名称及含义；

2.故障产生的原因；

3.处理方法及步骤。

十五、行驶过程中，组合仪表  报警灯点亮  （015）

1、指示灯名称：低荷电状态警告           (20)

2、故障原因：

（1）动力电池SOC值过低报警             (30)

- 处理方法及步骤：

- 观察仪表SOC数据以及电池单体电压，判断是否正常，如异常（SOC跳变、单体电压低）应择机靠边停车报修。(15)

- 如各项数据正常，应根据行车经验及路况、客流，判断是否能够完成营运，如存在抛锚可能，必须及时回停车场充电。(15)

附件九A

选手比赛成绩汇总表

选手编号：      竞赛组别：      选手姓名：      单位：

| 序号 | 比赛项目 | 比赛内容 | 分数 | 实际得分 | 名次 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 理论知识 |  | 10 |  | 组 第 名 |
| 2 | 驾驶技巧 | S弯路正进倒出驾驶 | 15 |  |  |
| 3 | 驾驶技能 | 赛道通过 | 20 | 65 |  |  |
|  |  | 规范操作 | 10 |  |  |  |
|  |  | 节能驾驶 | 35 |  |  |  |
| 4 | 例保排故 | 例行保养 | 5 | 10 |  |  |
|  |  | 排除故障 | 5 |  |  |  |
| 合计 | 100% |  |  |

统计员：                    复核人：

附件九B

比赛成绩汇总表

竞赛组别：

| 名次 | 参赛单位 | 姓名 | 理论知识 | 驾驶技巧 | 驾驶技能 | 例保排故 | 总分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | S弯路正进倒出驾驶 | 赛道通过 | 规范操作 | 节能驾驶 | 例行保养 | 排除故障 |  |
|  |  |  | 10% | 15% | 20% | 10% | 35% | 5% | 5% | 100% |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Text boxes

10.5m

7.1m

3.55m

10.5m

4.5m

4.5m

起始线

3.7m

18米

72m

终止线